屯留县春播玉米地膜覆盖高产高效种植模式

杨晓芳

（山西省屯留县农业委员会 山西 长治046100）

摘要 本文介绍了春播地膜玉米优质高产栽培技术,包括种植模式、技术要点、效益分析、适宜范围等内容,以期为春播玉米地膜覆盖技术的推广应用提供参考。

关键词 玉米;春播;地盖覆膜;种植模式

玉米是我县主要粮食作物，栽培历史悠久，常年播种面积都在3.2万hm2左右。长期以来，干旱是稳定提高玉米生产能力的第一限制因素。因此，研究和推广“蓄住天上水、保住土中墒”的农艺技术对稳定提高玉米单产，增强抵御季节性干旱的能力具有十分重要的现实意义。由于我县“十年九春旱”，春季播种难以实现一次播种保全苗，因此充分发挥旱作优势，大力发展玉米生产，扩大地膜玉米种植面积，是我县抗旱夺丰收，确保粮食生产稳步增长，农民增收的突破性措施。地膜覆盖具有抗旱保墒、保肥、保全苗、早熟、增产的作用，能减少，抑制杂草生长，是一项玉米实现高产的综合配套栽培技术。由于我县气候冷凉干旱,无霜期短,适宜推广地膜覆盖玉米获得高产。近几年来我县逐步推广玉米地膜覆盖栽培技术，通过这几年的实践，玉米单产可达到750-801㎏，比正常直播田高出50-100㎏，取得了明显效果。通过大面积推广实践证明，增产幅度大、经济效益高、适应范围广，是我县农业生产上少有的增产增收措施。笔者结合我县独特的自然条件,总结了地膜覆盖春播玉米高产优质栽培技术。

1、种植模式

地膜覆盖，膜侧下种，播种方式采用大小行距种植，大行距66cm，小行距33cm，株距33cm，亩留苗3500株，种植品种为先玉335，地膜选择0.008×800㎜微膜。

2、技术要点

2.1、地块选择

玉米适应性强，对土壤的要求不太严格，因此各种土壤都适宜玉米栽培。但要达到丰产，适合玉米高产的条件是：  （1）土层深厚  只有活土层深、新土层厚，根系才生长良好。活土层（即熟化的厚土层），土壤疏松，团粒结构好，大小孔隙比例适当，水、肥、气、热各因素相互协调，有利于根系生长。（2）疏松通气。土壤疏松通气，有利于根系下扎。玉米对土壤空气要求十分敏感，玉米是需氧气较多的作物，土壤空气中含氧量10%-15%最适合玉米根系生长。如果含氧量低于6%，就影响根系正常呼吸作用，从而影响根系对各种养分的吸收。（3）耕层有机质和速效养分高。玉米吸收的养分主要来自于土壤和肥料，所需养分的力较高  玉米是需肥较高的作物，肥水充足，才能满足其3-4靠土壤供应，1-2来自肥料。土壤有机质含量高，水稳定团粒结构多，潜在肥力大，各种养分比例适当，速效养分丰富，能持续均衡地供给养分。所以在玉米发育生长过程中，提高土壤养分的供应能力，是获得高产的物质基础。（4）土壤渗水保水能力好。获得玉米高产的经验是狠抓土、肥、水的基本建设，提高土壤的保水、保肥能力，为玉米生产提供一个良好的土壤条件。因此，要选地势平坦、土层深厚、肥力中上等、排灌条件较好的平地或缓坡地种植玉米，地膜玉米怕涝，选地时要考虑排水条件，不宜在陡坡地、贫瘠地和水土散失严重的田块种植。在耕层深厚、肥力较高、保水、保肥及排水良好的土壤栽培的玉米，能获得较高的产量。 。

2.2、整地要求

整地实施以深松为基础的松、翻、耙相结合的土壤耕作制，3年深翻1次。前茬作物收获后，立即灭茬整地，结合秋耕深施底肥，耕后耙耱，冬季砘压，早春进行顶凌耙耱保住返浆水，播前进行浅翻施肥耙耱，对地下害虫严重的地块要对土壤进行药剂处理。要求精耕细耙，打碎土块，达到无根茬,无杂草，拣尽石头，无残膜等杂物,地面平整、细致的标准，松土层在10厘米以上，有利于出苗。

2.3、科学施肥

施肥量应大于露地栽培玉米，掌握以农家肥为主，化肥为辅的原则，并尽可能根据产量进行测土配方施肥。一般的施肥量是每亩产500㎏以上的地块，施优质农家肥2000㎏以上，纯氮9㎏，纯磷10-11㎏。要将所有肥料混合后，于秋季或春季翻地时一次深施15-20㎝。

2.4、选种及种子处理 
    覆盖田应选用比当地露地栽培品种生育期长7-10d，抗逆性好，后发性强，增产潜力大的优良品种-先玉335.先玉335：生育日数127d，需活动积温2750℃，株高320㎝，穗位高110㎝，叶片19片，穗长20㎝，穗行数14-16行，百粒重39.3ɡ，亩保苗3500-4500株。 所选种子应达到国家种子二级以上标准,即选杂交率>95%、杂交一代种、纯净度>95%、发芽率≥90%、含水量<14%的合格种子。种子要求光泽度高、籽粒饱满,大小一致、无虫蛀、无破损,以满足精准播种的要求。 
    播前进行晒种2-3d,并进行发芽试验。为了确保全苗，必须进行种子处理，防治地下害虫，可用50%辛硫磷，按药、水、种子1：30-40：400-500的比例进行拌种;为防治玉米黑粉病,播种前可用种子量0.2%的多菌灵进行拌种,拌后堆闷4-6h即可播种。

2.5、播种与覆盖

2.5.1、覆盖方式。春季降雨后先覆膜保墒，然后播种。覆盖后按照株行距要求打孔点播，播种后及时用湿土封严膜孔。播后遇雨要及时破除板结。

2.5.2、选膜盖膜。选用0.008×800㎜微膜，覆膜时要将地膜拖展紧贴地面，地膜四周用土压盖严实，膜上每隔5-7米打一土腰埂，防风揭膜。

2.5.3、土壤处理。为防治杂草，在盖膜前每亩用阿特拉津（50%可湿性粉剂）200ɡ兑水40-50㎏，充分搅拌均匀喷洒在垄面、畦面。

2.5.4、 播种时期。地膜覆盖栽培是利用地膜覆盖栽培后能增温保湿，充分利用生长季节，提高土壤水资源利用率，提高光合生产率，增加干物质积累。当10cm地温3d内稳定在8℃时即可进行播种,适期早播,是增加有效积温,防止土壤水分消耗,发挥覆膜栽培增产作用的重要环节。地膜覆盖的增温效果主要在前期，占全生育期增加积温的80%—90%，因此播种时间要比露地玉米提早7—10天。

2.5.5、播种注意。地膜种玉米可解决一些丘陵山区，气温低，玉米播种早了容易烂种死苗或是苗子老不长；播种迟了产量不高的问题。只是在种植过程中要注意大风袭来防倒伏，保持地膜完好，以免降低膜内温度。确实干旱严重时要顺玉米秆往下浇水，保证稳产高产。

2.5.6、播种深度。播种时要按规定的株行距播种,播深4-5cm,深浅要一致,播后盖膜保温。

2.6、 及时放苗，及时检查，玉米1叶1心至2叶1心时剪孔放苗，放苗后用湿土封严放苗孔，防止膜孔跑气透风。放苗不能太早，太早膜外温度太低不利于小苗生长并有遭霜冻的可能；但也不能太晚，太晚苗大了在地膜内伸展不开也长不好。发现苗在膜下出不来时，要扶苗出膜，再封严孔口。如缺苗，要利用预备苗或田间多余苗及时补栽。

2.7、田间管理

2.7.1、足够的株数和适宜的密度,是玉米丰产的重要保证。若过密,则植株间对土壤养分、水分的竞争以及植株之间相互遮光,影响光合产物的积累,造成玉米植株纤细、穗小、空秆率增加,进而减产;若过稀,则因不能充分利用水分、养分及光照,造成单位面积光合产物减少,同样不能获得理想的产量。当玉米长到4-5片叶时即可定苗，定苗时要去掉病、弱、小苗，做到留苗均匀。

2.7.2、定苗后，在行间及时中耕一次，可起到除草、松土、提高地温、接纳雨水的作用。分枝要随时拔除，以减少对地力养分的消耗。

2.7.3、在玉米大喇叭口期亩追尿素15㎏。

2.7.4、当雄穗露头尚未散粉时，要隔行去雄，注意不要伤旗叶和茎秆。

2.7.5、及时防治病虫害。用75%百菌清可湿性粉剂800倍液、50%多菌灵可湿性粉剂600倍液、70%甲基硫菌灵可湿性粉剂600倍液轮换喷施，间隔7-10d，连防2-3次，可控制玉米大小斑病；粘虫可用菊酯类农药防治，于上午7-10时或下午5-8时每亩喷施80㎏，可有效防治三龄前粘虫；玉米螟  于玉米螟卵盛期挂赤眼蜂卡或玉米喇叭口期，亩用BT乳剂200ɡ加细纱4-5㎏，或用1.5%的锌硫磷颗粒剂3㎏，撒入喇叭口，防治玉米螟。

2.8、适时收获

玉米完熟期进行收获。一般可根据实际情况适当晚收，这样可使玉米充分成熟，降低籽粒含水量，提高玉米品质。

玉米成熟收获后，及时将废膜拣拾干净，集中解决。防治废膜残留田间，影响耕作和下茬作物扎根生长。

- 效益分析

目前，通过几年来的推广应用,我县玉米地膜覆盖种植已达到333.3hm2,取得了显着的社会和经济效益。2013年在吾元镇推广该项技术133.3hm2，根据镇农技术人员测产情况来看,亩产玉米706㎏，亩产值1412元，亩投入400元，亩纯收入1012元。如果以后每年推广应用地膜玉米133.3hm2,每年就地膜玉米一项产值可达282.4万元,每年可为全镇带来纯收入202.4万元,比露地种植纯增收40万元。玉米地膜覆盖技术种植不仅调整了农业种植结构,而且是丘陵山区主要采用的抗旱保收措施之一,提高了粮食总产量,有效增加了农民收入,为农村经济发展作出了积极的贡献。

4、适宜地区

该种植模式适宜我县无霜期较短的冷凉丘陵山区旱作玉米种植。

典型事例

种植区域吾元镇无霜期为150－170d，全镇平均海拔1201m，气候较冷，平均气温8.5℃，年积温3254℃，年日照时数为2291h－2745h，年平均降水量550㎜－680㎜。

吾元镇吾元村董贵堂种植地膜玉米0.4hm2，重点实施了播前精细整地，亩施精细有机肥3000㎏、碳铵50㎏，平均亩产量746㎏，亩产值1492元，亩投入400元，亩纯收入1092元。

吾元镇西村王文平种植地膜玉米0.3hm2，重点实施了播前精细整地，亩施精细有机肥3000㎏、碳铵50㎏，平均亩产量760㎏，亩产值1520元，亩投入400元，亩纯收入1120元。

杨晓芳 13096663830  高级农艺师 急用！最好2014年1期或2期发表。