运城市夏玉米品种的选择方向

樊立强  张运校  刘彦军  余晓音

（运城市种子管理站，山西  运城  044000）

摘要：运城市是山西省粮食主产区，夏玉米播种面积占全市粮食播种总面积的40﹪，产量占全市粮食总产量的50%左右。夏玉米生长期自然灾害、病虫害频发，选择抗逆抗病、稳产丰产、机适性好、品质优良的新品种是适应新形势下农业生产关系变化，夺取夏玉米高产的基础。

关键词：运城；夏玉米；品种；选择；方向

1  基本情况

运城地处山西省西南端，秦晋豫三省黄河交界地带，盆地、平原、丘陵、山地各种地貌俱全，年平均气温12.0～13.7℃，无霜期180～250天，日照2200～2500小时，降水量500～570㎜，是我国一年两作夏玉米生育期最短的区域，无论播种还是收获都充分突出一个“抢”字。运城夏玉米生产，由于从南到北气温变化和海拔高度的互作影响，适宜的生育期从95天到105天不等，夏玉米生长前期是干旱少雨，中期是持续高温，后期阵风阵雨，每年7-8月份全国最高气温预警，几乎年年涵盖运城地区。特殊的气候特点、土壤肥力基础、农事操作习惯，很多在全国具有较大影响力的品种，在运城表现不如人意，给农业生产造成损失。

2004年以来，随着国家粮食直补、良种补贴、农资补贴、农机补贴、水利设施建设等惠农强农政策实施，玉米生产基础条件与机械化程度得到极大的改善与提升，再加上商品玉米市场价格一路攀升，农民种植玉米的积极性高涨，运城夏玉米播种面积从21世纪初的6万hm2左右，增加到目前的26.60万hm2，占玉米总播种面积的90%，占全市粮食播种总面积的40%；单产由2000年的4599kg/ hm2，增加到5608kg/ hm2；总产从2004年的54.86万t，增加到152.64万t，占全市粮食总产量的50%左右。玉米生产从播种、施肥，到收获（果穗）基本实现了机械化，大大地节省了时间和人力成本，生产效率明显提高。

2  存在的问题

2.1 品种选择不当

据运城市种子管理站近三年春季市场调查反映，目前种子销售市场上，通过国家或省级审定，具有合法身份的玉米品种有80-90个。面对如此繁杂的品种，农户在品种的选择上，盲从性、随意性很强，往往是追求新异忽视抗病，忽视生育期，忽视机适性，无论什么品种均是一个种植与管理模式。例如：“郑单958”类型，由于品种脱水慢，收获时近80%的田块，籽粒乳线还不到1/2，严重影响产量和机械收获。

2.2 自然灾害频发

多年来，运城市夏玉米生长期，风、雨、旱、涝等自然灾害频发。前期一般是干旱，7—8月多出现极端高温天气，后期一般多风雨天气。这种气候，容易使得玉米生长前期受旱，尤其穗分化阶段受旱，导致穗分化不良；抽雄期卡脖子旱及高温，导致花粉发育不良，影响结实；后期暴雨常常伴随着大风，极易出现倒伏、倒折；高温干旱易导致各种病害发生。

2.3 病害日趋复杂

随着长距离引调种及生态环境的恶化，新老病害的蔓延此起彼伏，交替或混合感染。近年来丝黑穗病、青枯病、矮花叶病、叶枯病、顶腐病都有扩大蔓延的势头，局部地区已造成严重危害。玉米矮花叶病在沿黄河一带，年年有造成玉米大面积减产的事件发生，部分地块几乎绝收。

2.4 播种质量较差

玉米田讲究“五分种、五分管”。近年，运城地区夏玉米播种全部采用的是硬茬播种，即小麦收获后不灭茬、不深耕，直接机播。麦后硬茬播种过程中，一是满地麦秸、麦茬，容易出现漏播或过深、过浅现象，二是选用普通种源，籽粒大小不匀，出现一穴多粒或缺种，播种质量差，导致缺苗断垄现象严重。

2.5 田间管理粗放

由于大田作物相较苹果、梨、枣、药材等经济作物产值低，部分农户疏于管理，施肥是“一炮轰”，只管种与收，以致不少地块杂草丛生，病虫害防治不及时，管理粗放。

2.6 耕地难以休养生息

两茬平作、硬茬播种，虽然抢了农时，增加了作物生长有效积温，但连年的抢收抢种，不能合理轮作倒茬，导致土壤活土层愈来愈浅，保墒、保肥能力越来越差，加上丢弃了施用农家有机肥的传统，片面追求施用化肥，造成土壤板结和土壤肥力下降，影响玉米产量的进一步提高。

3  品种选择

运城夏玉米区属我国黄淮夏玉米生态区，但其地处黄淮夏玉米区与东华北春玉米区交界地带，是我国夏玉米生长期最短区域，加之气候特殊、土壤肥力基础差等，选择好适宜的品种是夺取夏玉米高产的基础。鉴于以上情况，做为一个种子管理工作者，笔者站在品种的角度，根据多年的实践，结合当前农业生产习惯，就适宜品种的选择方向上，提出以下观点。

4.1 生育期适中

运城夏播玉米一般生育期应选95-105天的品种。如果小麦收获较早，在6月10日前玉米可以播种的，就应选用生育期较长，产量潜力大的品种。如果小麦收获晚，或者由于不能及时浇水，玉米播种晚于6月15日的，则应选用生育期稍短的品种。

4.2 抗倒抗折

随着农业机械化程度的不断提高，抗倒性、抗折性差的品种，农户面临的不仅仅是个减产问题，最大的还是收获问题。在品种的选择上一定要考虑品种的抗倒、抗折性能，即要求植株根系发达、气生根多，茎秆韧性好的品种。

3.3 脱水速度快

随着劳动力成本不断加大，机收籽粒是品种发展的大趋势，籽粒脱水慢的品种不仅难以适应机械收获，且严重影响产量。据山西大丰种业对“大丰26”品种的测定，籽粒乳线出现在籽粒长度的1/3位置时收获，千粒重减少20.76%；籽粒乳线出现在籽粒长度的1/2位置时收获，千粒重减少10.38%；籽粒乳线消失后收获，大丰26号千粒重可达408克。

3.4 抗病性强

运城属于玉米矮花叶病高发区，青枯病、大小斑病、粗缩病也经常发生，顶腐病近年也有上升趋势，因此用包衣技术不能解决的病害，在品种选择上必须慎重，以免给生产带来损失。

3.5 耐密性好

运城夏玉米适宜的密度在67500株/ hm2左右，全是机械播种一次到位，已不存在间苗、定苗，所以一定要选择耐密性好，加工质量高的种子，确定适宜的播量，防治因密度过大造成大量的秃尖和空杆。